# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения Аитовский сельсовет Муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан разработан в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту №0101300031813000002-П2 от 25.03.2013 для формирования стратегии и приоритетов развития территории Аитовского сельского поселения в свете новых подходов, направленных на обеспечение улучшения условий жизни населения при соблюдении необходимого баланса в использовании природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития сельского поселения требует анализа современного состояния населённых пунктов и выявления ограничений по их территориальному использованию. С учетом этих ограничений в составе генплана разработано функциональное зонирование территории, которое является основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республи-ки Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Аитовский сельсовет МР Бижбулякский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» (г. Екатеринбург) в 2013 году.

В проекте использованы данные, представленные администрацией МР Бижбулякский район, СП Аитовский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ. Ранее выполненные проектные работы: «Схема территориального планирования МР Бижбулякский район», выполненная отделом градостроительного проектирования ЗАО «Ленинградский Промстройпроект», 2005 г.

.

Цель и задачи проекта.

В проекте анализируются ресурсные возможности территории сельсовета (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации мест отдыха.

Вопросы экономического, социального и территориального развития населённых пунктов рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием, с традициями и укладом жизни местного населения, спецификой хозяйственной деятельности.

Одна из задач проекта генплана – составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет и перспективу до 2033 г.:

на I очередь строительства – до 2023года;

расчетный срок реализации – до 2033 года.

Генеральный план является основой для последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировки населённых пунктов, зон отдыха и т.д.), схем и проектов землеустройства, схем размещения объектов здравоохранения, рекреации, рабочих проектов инженерной подготовки и благоустройства, а также улучшения автомобильных дорог внутри и между населёнными пунктами.

Основная задача работы − пространственная организация населённых пунктов сельского поселения методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Конечная цель проекта генплана связана с разработкой конкретных градостроительных мероприятий по созданию комфортной среды проживания населения в каждом населённом пункте сельского поселения.

Глава I. Существующее положение.

  - Положение населенных пунктов в системе расселения. Современное использование территории.

Территория сельского поселения Аитовский сельсовет находится на юго-западе МР Бижбулякский район, расположенного в юго-западной части Республики Башкортостан и граничащего с юго-запада с Оренбургской областью.

С севера она ограничена землями СП Зириклинский сельсовет, с востока – территориями сельских поселений Елбулактамакский и Демский сельсоветы, с юга соседствует с территорией  Биккуловского сельсовета, с запада - Каменский сельсовет.

В состав Аитовского сельского совета входят сёла Аитово и Алексеевка, деревни Каримово, Мулланур-Вахитово, Берёзовка. Связь со столицей республики осуществляется по автодороге М-5"Урал", далее по дороге республиканского значения Чишмы − Аксёново – Бижбуляк.

Село Аитово.

Село Аитово − административный центр сельского поселения. Численность населения − 1300 человек, расположено на восточной границе сельского поселения. Расстояние до райцентра (с. Бижбуляк) – 22 км, до ближайшей ж/д станции Приютово – 62 км. С запада и востока село ограничено сельхозугодьями − пашней и пастбищами, с юга – рекой Дёма, с юго-запада – территориями сельхозпредприятий МТМ, зернотоком и между ними овражистым склоном рельефа местности.

Существующая планировочная структура села имеет трёхлучевую конфигурацию, расположена вдоль правого берега реки Дёма с востока на запад и от середины на север вдоль дороги на райцентр – с. Бижбуляк. Общественная зона располагается в центре по ул. Центральной и по ул. Фатиха Карима.

Свободная территория для размещения новой жилой застройки имеется только в западной части на пахотных землях.

Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге районного значения Бижбуляк – Пономарёвка Оренбургской области с асфальтобетонным покрытием.

Село Алексеевка.

Село Алексеевка расположено в 9 км к востоку от административного центра сельсовета. Расстояние до райцентра  – 30 км. Население – 204 человека. Планировочная структура деревни вытянута с севера на юг. Село с востока территориально ограничено речкой Алексеевка, с юга − от закрываемой свалки ТБО, с севера − санитарно-защитными зонами от кладбища и МТФ.

Село имеет четкую схему функционального зонирования. Общественная зона села сложилась в центре по ул. Центральной.

Через село проходит дорога из Аитово в д. Берёзовку с щебёночным покрытием. Для размещения жилой застройки отведена территория к западу от населенного пункта, ныне занятая пашней.

Деревня Каримово.

Расположена в 6 км к северо-западу от с. Аитово, в 21 км от райцентра. Население – 116 человек. Транспортная связь села с центром сельского поселения осуществляется по межселенной автодороге с щебёночным покрытием. Границы села с юго-запада − овраг, северо-запада – территория закрытой МТФ, со стороны въезда с юго-востока – санитарно-защитная зона от кладбища и свалки ТБО. Планировочная структура деревни вытянута с севера-запада на юго-восток. Территориальное развитие деревни предусматривается на север.

Д. Мулланур-Вахитово.

Расположено к западу от с. Аитово на расстоянии 6 км, от райцентра – в 27 км. Население – 29 человек. Планировочная структура деревни вытянута с севера на юг вдоль речки Чакмагуш. Границы деревни с востока − речка Чакмагуш, с севера – дорога на с. Алексеевку и д. Берёзовку, с запада – земли сельскохозяйственного назначения. Территориальное развитие деревни предусматривается на запад. Производственные и объекты культурно-бытового обслуживания населения объекты отсутствуют.

Д. Берёзовка.

Деревня компактно расположена на западной границе сельского поселения между двумя ручьями, притоками речки Алексеевки. Расстояние до центра сельсовета − 11 км, до райцентра  – в 32 км. Население деревни – 5 человек. К юго-западу открываются сельхозугодия − пашни. Производственные и объекты культурно-бытового обслуживания населения отсутствуют.

1.2. Существующая застройка.

1.2.1. Жилая застройка.

Существующая жилая застройка населенных пунктов с. Аитово, с. Алексеевка, д. Каримово, д. Мулланур-Вахитово и д. Берёзовка сельского поселения Аитовский сельсовет представлена малоэтажными жилыми домами усадебного типа с участками разной величины от десяти до нескольких десятков соток.

Распределение жилищного фонда по населённым пунктам.

таблица №1

| Наименование населённого пункта | Площадь квартир | Кол-во жилых зданий | В т. ч. в частном жилфонде | Средн. жилая обеспеч-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь | количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| С. Аитово 1300 чел. | 32974,9 м2 | 447 | 31366,3 | 439 | 25,37 |
| С. Алексеевка 204 ч | 4636,53 м2 | 80 | 4636,53 | 80 | 22,73 |
| Д. Берёзовка 5 чел. | 248,6 м2 | 7 | 248,6 | 7 | 49,72 |
| Д. Каримово 116 ч. | 3126,6 м2 | 55 | 3126,6 | 55 | 26,95 |
| Д. Мулланур-Вахитово 29 чел. | 862,9 м2 | 20 | 862,9 | 20 | 29,76 |
| Всего: | 41849,53 | 609 | 40240,93 | 601 |  |

Средняя жилая обеспеченность по сельсовету: 41849,53 : 1654 =25,3м2/чел.

1.2.2. Общественная застройка.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена схеме «Карта границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства», а их характеристики приведены в таблице №2.

С. Аитово.

Объекты культурно-бытового обслуживания населения с общественным центром села расположены в центре по ул. Центральной и по ул.Фатиха Карима. Здесь находятся администрация сельсовета, сельский дом культуры, музей Фатиха Карима, библиотека, магазины смешанных товаров, СВА, аптека, общеобразовательная школа, детский сад, отделение связи, отделение банка и мечеть. Для 1 пожарной машины имеется гараж напротив детского сада.

С. Алексеевка.

Объекты культурно-бытового обслуживания населения − общеобразовательная школа, ФАП, магазин. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №2.

Д. Каримово.

Объекты культурно-бытового обслуживания села – начальная шлола, ФАП, Каримовский дом досуга и магазин смешанной торговли находятся по ул. Центральной.

В сёлах Мулланур-Вахитово и Берёзовка объекты культурно-бытового назначения отсутствуют.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населённых пунктов.

таблица №2

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Требуемое на существ. числ. насел. | Сущ. обеспеч./ фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Аитово (1300 чел.) |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 44 | 43/36 | 100 |
| Общеобразоват. учреждения* | учащ-ся | 144 | 187 | 162/243 | 86,6 |
| Административное здание (аренда в здании конторы) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Контора ООО «Дёма» | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Библиотека | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 9 2 | 18,5 − | 200 0 |
| Сельский дом культуры | 1 место | 300 | 390 | 280 | 71 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продов.)+200(промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 390 | 445,4 | 114 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит. (аренда в здании СДК ) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Отделение банка на 0,3-0,5 тыс. чел. | объект | 1 | − | 1 | 1 |
| СВА дневн. на 7 коек | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Аптека | м2 торг. пл. | 14 | 18,2 | 30,2 | 166 |
| Скорая помощь 8 раб. м. 1 авто. | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кабинет зубного врача | Пос.в смену |  |  | 20 | 100 |
| Спортзал общего пользования | м2 пл. пола | 60-80 | 104 | 176,4 | 170 |
| Хоккейная коробка, футбол, мини футбол, волейбол | га | 0,7-0,9 | 1,04 | 0,55 | 0,57 |
| Пекарня | м2 общ. пл. | − | − | закрыта | − |
| Пождепо | 1 пож. авто | 0,4 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище наполнено на 60% | га | 0,24 | 0,31 | 1,93 |  |
| с. Алексеевка (204 чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ-ся | 144 | 29 | 50/7 | 190 |
| Магазин смешанн. торговли | м2 торг. пл. | 300 | 60 | 38 | 63,3 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище 50% наполн. | га | 0,24 | 0,05 | 0,9 |  |
| д. Каримово (116 чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Начальная школа | учащ-ся | 144 | 17 | 10/4 | 170 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище наполнено на 60% | га | 0,24 | 0,028 | 1,2 | 600 |
| Магазин смешанн. торговли | м2 торг. пл. | - | - | не действ. | - |
| д. Мулланур-Вахитово (29 чел.) |
| Кладбище наполнено на 20% | га | 0,24 | 0,012 | 1,73 | 360 |
| д. Берёзовка (5 чел.) |
| Кладбище наполнено на 30% | га | 0,24 | 0,0012 | 0,17 | 400 |

* количество учащихся в школе села Аитово указано с учётом прибывающих из соседних населённых пунктов, где общеобразовательные школы отсутствуют.

Нормы обеспеченности на существующую численность населения приняты согласно ТСН РБ.

Потребность наличного населения Аитовского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

таблица №3

| Наименование | Единица измер. | Адрес | Емкость | Размеры земельных уч-ков, га | Ведомственная принадлежность | Кол-во работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту | По факту |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Аитово |
| ПО «Орион» магазин «Чулпан» | м2 торг. пл. | ул. Ф. Карима, 36 |  | 206,8 | - | Потребкооперация | 3 |
| ООО «Дим» магазин «Добрый день» | м2 торг. пл. | ул. Ф. Карима, 34 |  | 48 | - | Киреев Н. М. | 3 |
| ООО «Зарина» магазин «Роза» | м2 торг. пл. | ул. Центральная, 19 |  | 29 | - | Нагимова Ф. А. | 3 |
| ООО «Радужный» | м2 торг. пл. | ул. Школьная, 1 |  | 70,6 | - | Каримов Р. З. | 6 |
| Торг. павильон «Шанс» | м2 торг. пл. | ул. Каратау, 2/1 |  | 20 | - | Диярова И. М. | 1 |
| с. Алексеевка |
| ООО «Радужный» | м2 торг. пл. | ул. Центральная, 49 |  | 38 | - | Каримов Р. З. | 2 |
| д. Каримово |
| Не действующий магазин | м2 торг. пл. | - | - | - | - | - | - |

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка.

Вся объекты производственного и коммунально-складского назначения в населённых пунктах сельского совета расположены на территориях и площадках, в старых зданиях и сооружениях ранее принадлежавших колхозу.

с. Аитово.

Производственные объекты на территории села представлены сельхозпредприятиями, специализирующимися на животноводстве и выпуске сельскохозяйственной продукции ООО «Дёма», ООО «Агрофирма Заря» и ООО «Агрофирма Услы».

МТМ, зерноток, овощехранилище, молочный цех, пекарня, лесничество расположены в середине и юго-западной, МТФ – в южной части в 1,2 км от границы населенного пункта. При въезде в село с севера – со стороны райцентра, находится кирпичный завод. Производство временно остановлено. Рядом с северной стороны находятся мачты операторов сотовой связи Билайн, МТС и Мегафон, за дорогой расположен лесопитомник.

таблица №4

| № п/п | Наименование, местоположение | Форма собствен-ности | Вид производимой продукции (деятельности) | Годовой объем с/м работ | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | млн. руб. | млн. шт. |  |
| 1 | ООО «Бижбулякстрой», с. Бижбуляк (Аитовский кирпичный завод) | частная | кирпич красный керамический* | 5,3 | 2,4 | 40 |

* сезонный вид деятельности

с. Алексеевка.

Производственные объекты представлены МТФ, расположенной в северной части села за дорогой на д. Каменка и зернотоком в юго-западной части села.

д. Каримово.

В северо-западной части деревни Каримово располагается только пасека. Бывшая ферма КРС в западной части деревни заброшена.

В деревнях Мулланур-Вахитово и Берёзовка производственных и коммунально-складских предприятий нет.

Экспликация предприятий представлена на чертеже «Карта-схема населенных пунктов Аитовского сельсовета в системе расселения».

Сельхозпредприятия в пределах сельского поселения

таблица №5

| № | Наименование | Адрес | Направление хозяйства | Числен. членов с/х предпр | Всего земель га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Дема» | С. Аитово, ул. Центральная, д.20 | Животноводство, растениеводство | 26 |  |
| 2 | ООО «Агрофирма «Заря» | С. Алексеевка, ул. Центральная. д.74 | Животноводство, растениеводство | 1 15 |  |
| 3 | КФХ Валиахметов Р.К. | С. Аитово, ул. Новая, 31 | растениеводство | 1 | 21 |
| 4 | КФХ Нургалиев Р.С. | С.Аитово, ул. Новая, 33 | растениеводство | 1 | 19 |
| 5 | КФХ Ахмадуллин Х.Х. | С. Аитово, ул. Полевая, 26 | растениеводство | 1 | 98 |
| 6 | КФХ Арсланов Ф.Г. | Д. Каримово, ул. Подлесная,15 | растениеводство | 1 | 31,1 |
| 7 | КФХ Гимранова Н.В. | Д. Каримово, ул. Подлесная. д.9 кв.1 | животноводство | 1 | 50 |
| 8 | КФХ Турленко М.В. | С. Алексеевка, ул. Центральная, д.25 | Растениеводство, животноводство | 1 | 257 |
| 9 | КФХ Солдатенко А.В. | С. Алексеевка, ул. Центральная, д.48 кв.1 | растениеводство | 1 | 50,4 |
| 10 | КФХ Гатауллин Р.И. | С. Аитово, Юбилейная, 11 | Растениеводство | 1 |  |
| 11 | КФХ Муллагалеев Х.М. | С. Аитово | растениеводство | 1 |  |

1.3. Существующие памятники истории, культуры и археологии.

На территории Аитовского сельсовета Бижбулякского района согласно справке НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ при Минкультуры РБ от 30.08.2013 г. №01-07/449 в составе реестра недвижимых памятников культурного наследия имеется следующий объект: памятник истории конца XIX века − деревянная мечеть в селе Аитово, относится к категории выявленных, два памятника археологии и два выявленные памятники археологии.

Объекты культурного наследия на территории сельского поселения

Аитовский сельсовет

таблица №6

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Соврем.ис-пользование | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные памятники истории и архитектуры |
| 1 | Мечеть | С. Аитово | Конец XIX века | Памятник истории | В |
| Памятники археологии |
| 1 | Аитовское поселение | В 1,5-2 км к Ю от с. Аитово на В-берегу небольшого озера Ташлы-куль | Бронза | АПБ № 218 | УПВС РБ № 6-2/ 251в от 12.05.92 г. |
| 2 | Аитовский I курган | В 1,2 км к Ю от д. Аитово, на краю пашни | неизвестно | АКБ № 859 | ПСМ № 253 от 24.03.53 г. |
| Выявленные памятники археологии |
| 3 | Аитовская I стоянка | В 1 км к ЮВ от д. Аитово, на В-берегу оз. Ташлы-куль | Бронза | АКБ № 858 | В |
| 4 | Аитовский II курган | В 1,5 км к ЮВ от д. Аитово, на вспаханном поле | Неизвестно | АКБ № 860 | В |

Объект культурного наследия представлен на чертеже «Карта-схема населенных пунктов Аитовского сельсовета в системе расселения».

1.4. Транспорт и дороги.

Основной транспортной магистралью, проходящей по территории Аитовского сельского совета, является автомобильная дорога районного значения Бижбуляк − Аитово – Биккулово – Пономарёвка (райцентр в Оренбургской области), которая обеспечивает связь поселения с административным центром Бижбулякского района и c Уфой с выходом на автомагистраль М-5 «Урал», а также через с. Бижбуляк с центральными и западными городами и районами республики (Белебей, Туймазы, Октябрьский, Давлеканово). Автомобильная дорога относится к IV категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 8,6 км в границах сельского совета. Важнейшее транспортное значение для района имеет автомобильная дорога Бижбуляк–Аксаково–Белебей. Белебей является наиболее крупным промышленным и культурным центром вблизи границ района. Через Аксаково проходит дорога на столицу республики.

Ближайшие железнодорожные станции – Приютово и Аксаково, находятся на железнодорожной линии Самара-Уфа.

Внутрихозяйственные связи осуществляются по дорогам IV−VIII категорий с песчано-гравийным покрытием.

При достаточно высокой обеспеченности автодорогами с твердым покрытием следует отметить наличие дорог, требующих дальнейшего совершенствования.

Перечень автодорог общего пользования в пределах Аитовского сельсовета, закрепленных за Бижбулякским ДРСУ ГУП "Башкиравтодор".

таблица №7

| № п/п | Наименование автодороги | Категория | Протяжен-ность, км | Из них с твердым покрытием, км | В т. ч. с усоверш-ным, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Межрайонного значения – 1 дорога в районе (за пределами терр-рии сельсовета) |
| 1 | Киргиз-Мияки-Бижбуляк | IV | 16 | 16 | 16 |
| Районного значения |
| 1 | Бижбуляк-Аитово-граница Оренбургской области | IV | 40 | 40 | 34.6 |
| 2 | Аитово-Алексеевка | IV | 40.5 | 30.5 | 1 |
| 3 | Качкиново-Каримово | IV | 10 | 10 | 0 |
| Местного значения |
| 1 | Алексеевка-Березовка |  | 2 | 0 | 0 |

Показатели существующей улично-дорожной сети

в границах населенных пунктов

таблица №8

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Алексеевка | 8,5 | 8,93 |
| с. Аитово | 29,8 | 17,8 |
| д. Каримово | 4,4 | 6,40 |
| д. Мулланур-Вахитово | 3,02 | 3,89 |
| д. Берёзовка | 1,06 | 0,46 |

1.5. Планировочные ограничения градостроительного развития территории.

1.5.1. Ограничение по природным факторам.

Природоохранные территории

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

Водоохранные зоны наиболее крупных водных объектов:

− р. Дёма                                200м

− р. Елбулак                           100м

− р. Чакмагуш                       100м

− р. Алексеевка                    100м

Леса I группы - запретные полосы лесов вдоль рек, полезащитные леса и леса вдоль автомобильных дорог.

Особо охраняемые природные территории в Аитовском сельском совете отсутствуют.

Территории месторождений.

На территории сельского поселения имеются карьеры стройматериалов для местных нужд:

таблица №9

| Вид добываемых ископаемых | Местоположение | Площадь, га | Согласование Минэкологии РБ |
| --- | --- | --- | --- |
| Глина | В 1150м восточнее кирпичного завода | 1,0 |  |
| ПГС | В 450м юго-восточнее д. Каримово | 0,3 |  |
| ПГС | В 300м восточнее с. Алексеевка | 0,4 |  |
| ПГС | В 500м южнее кирпичного завода | 0,4 |  |

1.5.2. Ограничения по техногенным факторам.

В с. Аитово имеется закрытый склад ГСМ.

Санитарно-защитные зоны от основных сельскохозяйственных предприятий (раздел 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03): хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) более 100 голов. Фермы крупного рогатого скота (менее 1200 голов), коневодческие, овцеводческие (5-30 тыс. голов), птицеводческие (до 100 тыс. кур-несушек, гусей) – III класс вредности – размер СЗЗ составляет 300м.

Сельхозпредприятия в пределах сельского поселения (см. таблицу №3).

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

таблица №10

| СП Аитовский с/с |  |
| --- | --- |
| Пасека Ферма КРС Молочно-товарные фермы Скотомогильник - Яма Беккера Свалки несанкционированные Склад ГСМ-недействующий Машино – тракторные мастерские Кладбище Зерноток Кирпичный завод | 50 300 300 500 1000 50 100 50 50 300 |

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны

таблица №10

| Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| с. Аитово |
| ООО «Дема», ООО «Агрофирма «Заря» | Зерносклад, пекарня, овощехранили- ще, молочный цех, МТМ | 100м |
|  | МТФ | 300м |
| с. Алексеевка |
| ООО «Дема», ООО «Агрофирма Заря» | МТФ | 300м |
| КФХ Турленко М.В. | Животноводство, растениеводство | 100м |
| д. Каримово |
| Пасека | Пчеловодство | 50м |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень ограничений представлен в таблице №10.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий.

таблица №11

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - Склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

1.5.3. Земли специального назначения.

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

  - СЗЗ от кладбищ – 50м;

  - СЗЗ от свалок ТБО – 1000м;

  - СЗЗ от скотомогильников – 1000м, (от биотермических камер – 500м).

Кладбища.

В пределах поселения расположены сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

Нормативная потребность населения в кладбищах 0,24 га на 1000 жителей обеспечивается, следовательно, увеличение территорий кладбищ не предусматривается.

Расположение существующих сельских кладбищ.

таблица №12

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, кв.м | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кладбище | С. Аитово | 0,1 |  | 60 |
| 2 | Кладбище | С. Алексеевка | 0,1 | 18000 | 50 |
| 3 | Кладбище | Д. Каримово | 0,2 | 30000 | 60 |
| 4 | Кладбище | Д. Мулланур-Вахитово | 0,8 | 21600 | 20 |
| 5 | Кладбище | Д. Березовка | 1,0 | 2400 | 30 |

Свалки твёрдых бытовых отходов.

По данным администрации сельского поселения на территории Аитовского сельсовета имеются три свалки:

табл. №13

| № | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Аитово | 0,8 км к юго-востоку | 2,41 | 20 |
| 2 | с. Алексеевка | 0,5 км к югу | 0,85 | 25 |
| 4 | д. Каримово | 0,7 к юго-востока | 0,7 | 30 |

Скотомогильники.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты II класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 500 метров. По данным администрации сельского поселения Аитовский сельсовет на территории сельского поселения расположен один скотомогильник (биотермическая яма) расположенный на расстоянии 1150м к югу от с. Аитово, на 250м севернее МТФ и второй – закрытый, расположенный в 250 м к северу от Алексеевской МТФ.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Коридоры инженерно-транспортных коммуникаций.

На территории района имеет место загрязнение земель нефтью, нефтепродуктами и нефтепромысловыми сточными водами в районах добычи и транспортировки нефти НГДУ Аксаковнефть и НПС «Шкапово». Наиболее отрицательное влияние оказывают нефтепромысловые сточные воды, содержащие высокие концентрации различных солей и технологических реагентов.

На территории Аитовского сельсовета имеются подземные инженерно-транспортные коммуникации и межпоселковые газопроводы. Через территорию сельского поселения в меридиональном направлении между с. Алексеевка и д. Мулланур-Вахитово проходит нефтепровод Сухоречка – Пономарёвка D=325мм.

1.5.4. Водоохранные зоны.

Для водных объектов водоохранная зона устанавливается в соответствии со ст. 6 и 65 Водного кодекса РФ  № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (действует с 01.01.2007г.).

Согласно Постановлению Совета Министров Башкирской АССР от 15 июля 1981 года №369 минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории Аитовского сельского поселения следующие:

таблица №14

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Дёма | 535 | 200 | 50 | 20 |
| р. Елбулак | 13 | 100 | 30 | 20 |
| р. Чакмагуш | 23 | 100 | 30 | 20 |
| р. Алексеевка − р. Малый Улькай 50м | 13 | 100 | 30 | 20 |

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

а) распашка земель;

б) размещение отвалов размываемых грунтов;

в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы (БП) водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

1.5.5. Охранные зоны электрических сетей.

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» Охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м − для ВЛ до 20 кВ, 15м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ, 30м – для ЛЭП 500кВ, 300м – для ПС 35/10 кВ.

1.5.6. Охранные зоны линий и сооружений связи.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

1.5.7. Охранные зоны систем газоснабжения.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

По территории проектирования проходит газопровод высокого давления I категории – 0, 32 МПа с условными диаметрами 110, 100 и 63 мм. Охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 10 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.